MIDLAND G5

Приемопередающая радиостанция

8 КАНАЛОВ PMR446

MIDLAND G5 – это PMR 446 радиостанция нового поколения, для пользования которой не требуется регистрация в тех европейских странах, где разрешен доступ к общеевропейскому диапазону PMR446 (446.00625 – 446.09375 MHz).

Подробную информацию о правилах осуществления радиосвязи в диапазоне PMR 446 в России можно получить у ваших продавцов.

Основные характеристики:

• Частоты 446.00625 ÷ 446.09375 MHz

• Шаг сетки частот: 12.5 KHz

• 8 каналов

• Мощность 500 mW ERP

• Дальность действия – до 4÷5 км **

• Источники питания: батареи размера AAA, перезаряжаемые или щелочные

• Буквенно-цифровой LCD-дисплей с подсветкой

• VOX (голосовое управление)

• 38 CTCSS тонов

• Срок работы батареи – до 35 часов (щелочные батареи)

• Рабочие температуры от –20° до +55°

• Вес 63 гр

• Размеры 53x89x28 мм

• Гнездо для аудио-аксессуаров: 2,5 мм (SPKMIC) [8]

• Гнездо для зарядного устройства (CH6) [8]

Отдельные технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

Установка аккумуляторов

Положите прибор лицевой поверхностью вниз,  потяните крышку в сторону нижней части радиостанции. Затем установите 3 батареи или аккумулятора размера AAA.

Подсветка дисплея

Нажмите кнопку  [3], и подсветка дисплея включится примерно на 7 секунд. Подсветку дисплея также можно включить, нажав кнопку  L [6], при повторном нажатии этой кнопки подсветка выключается.

** Дальность действия

Максимальная дальность действия обеспечивается при использовании радиостанции на открытом пространстве.

Ограничивать максимальную зону действия могут только внешние препятствия, такие, как деревья, высокие здания и другие сооружения. При использовании прибора в автомобиле или внутри металлических конструкций зона действия также может уменьшаться.

Комплектация

- 2 радиостанции MIDLAND G5

- 2 клипсы для ношения на ремне

- 2 комплекта аккумуляторов

- 1 зарядное устройство с двойным разъемом

- Инструкция на русском языке

ДАВАЙТЕ ОБЩАТЬСЯ!

Включение/выключение радиостанции

Нажмите кнопку  [3] и удерживайте ее в течение 3 секунд. Прибор издаст 3 звуковых сигнала разных тонов (звуковые сигналы могут быть отключены). На дисплее [1] на 1 секунду появятся все иконки (self-test - самопроверка), затем на дисплее отобразится номер последнего выбранного канала.

Регулировка громкости

С помощью кнопок  [2] вы можете настроить громкость на нужный вам уровень.

Выбор канала

Нажмите кнопку  [3] один раз и затем с помощью кнопок  [2] выберите один из 8 каналов. Для подтверждения нажмите кнопку PTT [7] или просто подождите 5 секунд.

| Канал | Частота RX/TX (MHZ) |  | Канал | Частота RX/TX (MHZ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 446.00625 |  | 05 | 446.05625 |
| 02 | 446.01875 |  | 06 | 446.06875 |
| 03 | 446.03125 |  | 07 | 446.08125 |
| 04 | 446.04375 |  | 08 | 446.09375 |

Режим передачи сигнала

Для максимально четкой передачи голоса держите радиостанцию в  4-10 см от вашего рта. Нажмите кнопку PTT [7] и говорите в микрофон. Во время передачи сигнала на дисплее отображается “TX”:

Когда вы отпускаете кнопку PTT [7], радиостанция издает сигнал, сообщающий другим пользователям, что вы закончили сеанс передачи. (Эта функция отключена по умолчанию, как включить ее - смотрите в разделе  “Roger Beep: cигнал окончания передачи”)

Режим приема сигнала

Просто отпустите кнопку PTT [7]. В режиме приема сигнала на дисплее отображается знак “RX”:

Подавление фоновых шумов (Squelch).

В радиостанции MIDLAND G5 функция подавления фоновых шумов (squelch) включается автоматически.

Режим автоматической экономии энергии

Радиостанция MIDLAND G5 оснащена системой автоматической экономии энергии. Если приемник не получает сигнал в течение 7 секунд и дольше, прибор автоматически переходит в режим экономии энергии.  Это позволяет увеличить срок службы аккумуляторов на 50 %.

Когда заряд аккумуляторов или батареек заканчивается, на дисплее появляется иконка . В этом случае необходимо зарядить аккумуляторы или сменить щелочные батарейки.

Гнездо CHG [8]

Гнездо для зарядного устройства. Вставьте штекер зарядного устройства в гнездо CHG [8].

Используйте для зарядки аккумулятора только рекомендуемые зарядные устройства. Внимание: не следует пытаться перезаряжать щелочные батарейки.

Блокировка клавиатуры

Нажмите кнопку SCAN [4] и удерживайте ее чуть дольше 3 секунд: на дисплее появится значок Lc, подтверждающий, что кнопки заблокированы. Кнопки PTT [7] и L [6] останутся активными.

Повторите те же действия, чтобы снять блокировку клавиатуры.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

VOX: голосовое управление

Включение функции VOX

Нажмите кнопку  [3] три раза. В левой верхней части дисплея отобразится мигающая надпись “VOX”, а справа от номера канала появится надпись “Of” («Выкл.»). Выберите “On” («Вкл.») с помощью кнопок  [2]. Для подтверждения выбора нажмите кнопку PTT [7] или просто подождите 5 секунд.

При включенной функции VOX вы можете осуществлять передачу, не используя кнопку  PTT [7]: передатчик будет активироваться автоматически,  когда вы говорите в микрофон радиостанции.

Выключение функции VOX

Снова нажмите кнопку  [3]. В левой верхней части дисплея отобразится мигающая надпись “VOX”, а справа от номера канала появится надпись “On” («Вкл.»). Выберите “Of” («Выкл.») с помощью кнопок  [2].  Для подтверждения выбора нажмите кнопку PTT [7] или просто подождите 5 секунд.

ROGER BEEP: сигнал окончания передачи

Когда вы отпускаете кнопку PTT [7], радиостанция издает сигнал, сообщающий другим пользователям, что вы закончили сеанс передачи. Эта функция отключена по умолчанию.

Чтобы включить ее, следуйте следующим инструкциям:

1. Нажмите кнопку  [3] 4 раза, на дисплее появится надпись “Rb of” («Выкл.»)

2. Выберите “On” («Вкл.») с помощью кнопок [2].

3. Для подтверждения нажмите кнопку PTT [7] или кнопку  [3].

4. Функция «Roger Beep» включена

Функция сканирования (SCAN)

Эта функция позволяет отслеживать занятые каналы.

В режиме сканирования радиостанция проверяет все 8 каналов на предмет наличия сигнала и останавливается на активном канале примерно на 5 секунд, затем сканирование возобновляется.

Включение функции сканирования:

1. Нажмите кнопку SCAN [4]: на дисплее будут отображаться сканируемые каналы [3].

2. С помощью кнопок  [2] вы можете пропустить канал с сильными фоновыми шумами.

Передача в режиме сканирования:

При нажатии кнопки PTT [7], радиостанция начнет передачу на канале, с которого началось сканирование

Для прекращения передачи снова нажмите кнопку SCAN [4].

Настройка субтонов CTCSS

MIDLAND G5 может осуществлять прием сигнала в двух режимах:

a) открытая связь: в этом случае вы сможете слышать все сигналы, передаваемые на выбранном канале

b) связь по группам CTCSS: вы можете получать сообщения только от пользователей, чьи радиостанции настроены на тот же канал и CTCSS код.

Чтобы активировать 1 из 38 CTCSS тонов в режиме приема и передачи:

1. Включите радиостанцию.

2. Выберите один из 8 каналов с помощью кнопок  [2].

3. Нажмите дважды кнопку  [3], на дисплее отобразится номер канала и справа от него - мигающий код CTCSS.

4. С помощью кнопок  [2] выберите нужный CTCSS код.

5. Для подтверждения нажмите кнопку PTT [7] или подождите 5 секунд.

Отключение CTCSS тонов

Если вы хотите осуществлять связь без использования CTCSS кодов:

1. Нажмите дважды кнопку  [3], на дисплее отобразится номер канала и справа от него - мигающий код CTCSS.

2. С помощью кнопок  [2] выберите опцию “of” («Выкл.»).